## Slide 1
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В RTL-ПРОЕКТИРОВАНИИ
Занятие №4 26 октября 2024

## Slide 2
Александр Силантьев
Руководитель лаборатории НИЛ ЭСК Университета МИЭТ
Окончил МИЭТ в 2014 году
14-летний опыт инженерной деятельности в области проектирования IP-ядер и СнК
Старший преподаватель института МПСУ МИЭТ
Организатор первого в России инженерного хакатона по микроэлектронике и системам на кристалле
С 2014 года организатор семинаров, школ и олимпиад по популяризации электроники среди студентов и школьников

## Slide 3: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

## Slide 4: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. HDL-ОПИСАНИЕ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
logic [1:0] state;
always_ff @(posedge CLK) begin
if (rst)
state <= 2'd0;
else begin
case (state)
2'd0: if (in == 1'b1) state <= 2'd2;
else state <= 2'd1;
2'd1: if (in == 1'b1) state <= 2'd3;
else state <= 2'd2;
...
endcase
end
end

## Slide 5: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Генерация строба частотой в 3 Гц. Будет использоваться в управлении сдвиговым регистром.
Параметр, отвечающий за частоту следования стробов в герцах
wire enable;
wire fsm_in, moore_fsm_out, mealy_fsm_out;
// Generate a strobe signal 3 times a second
strobe_gen #(
.clk_mhz (clk_mhz),
.strobe_hz (3)
) i_strobe_gen (
.strobe (enable),
.*
);

## Slide 6: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Сдвиг происходит по стробу enable три раза в секунду.
Сдвиговый регистр, совпадающий по разрядности с количеством светодиодов на вашей плате
На вход сдвигового регистра подается результат операции логическое ИЛИ от кнопок на плате. Если в момент, когда enable равен 1, хотя бы одна кнопка будет нажата, то на вход сдвигового регистра будет подана 1.
Выход сдвигового регистра. Подается на конечный автомат как входное воздействие.
Шина, отражающая состояние всех триггеров сдвигового регистра для визуализации на светодиодах
shift_reg # (.depth (w_led)
) i_shift_reg (
.en ( enable ),
.seq_in ( |key ),
.seq_out ( fsm_in ),
.par_out ( led ),
.*
);

## Slide 7: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Два идентичных по функционалу конечных автомата, написанных в разных форматах. На вход приходит состояние кнопок с сдвигового регистра. На выходе была распознана последовательность нажатий или нет.
На один семисегментный индикатор выводится информация о состоянии конечных автоматов.
snail_moore_fsm i_moore_fsm
(.en (enable), .a (fsm_in), .y (moore_fsm_out), .*);
snail_mealy_fsm i_mealy_fsm
(.en (enable), .a (fsm_in), .y (mealy_fsm_out), .*);
always_comb
begin
case ({ mealy_fsm_out, moore_fsm_out })
2'b00: abcdefgh = 8'b0000_0000;
2'b01: abcdefgh = 8'b1100_0110; // Moore only
2'b10: abcdefgh = 8'b0011_1010; // Mealy only
2'b11: abcdefgh = 8'b1111_1110;
endcase
digit = w_digit' (1);
end

## Slide 8: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. АВТОМАТ МИЛИ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Входы
Логика
переходов
Текущее
состояние
Выходная
логика
Выходы

## Slide 9: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM. SNAIL_MEALY_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Описание кодирования состояний конечного автомата
Описание триггера, хранящего в себе состояние конечного автомата. Оно обновляется каждый такт из next_state.
typedef enum bit
{
S0 = 1'd0,
S1 = 1'd1
}
state_e;
state_e state, next_state;
// State register
always_ff @ (posedge clk or posedge rst)
if (rst)
state <= S0;
else if (en)
state <= next_state;

## Slide 10: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM. SNAIL_MEALY_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Описание логики переходов между состояниями. В данном случае из S0 в S1 произойдёт переход если вход равен 0.
Из S1 в S0 если вход равен 1.
Выход конечного автомата будет равен 1 только в момент когда состояние S1 и вход равен 1. По-другому это переход из S1 в S0.
always_comb
begin
next_state = state;
case (state)
S0: if (~ a) next_state = S1;
S1: if ( a) next_state = S0;
endcase
end
// Output logic based on current state and inputs
assign y = (a & state == S1);

## Slide 11: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. АВТОМАТ МУРА
Входы
Текущее
состояние
Выходы
Логика
переходов
Выходная
логика
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

## Slide 12: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM. SNAIL_MOORE_FSM
typedef enum bit [1:0]
{
S0 = 2'd0,
S1 = 2'd1,
S2 = 2'd2
}
state_e;
always_comb
begin
next_state = state;
case (state)
S0: if (~ a) next_state = S1;
S1: if ( a) next_state = S2;
// S2: next_state = a ? S0 : S1;
S2: if (a)
next_state = S0;
else
next_state = S1;
endcase
end
// Output logic based on current state
assign y = (state == S2);
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Добавление отдельного состояния.
Интересно, что если в состоянии S2 придет 0, то мы перейдем в состояние S1 проскочив S0.
Выход конечного автомата привязан только к состоянию конечного автомата.

## Slide 13: УПРАЖНЕНИЕ 12_SNAIL_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Модифицируйте конечный автомат Мура так, чтобы он распознавал последовательность входного сигнала «1, 0, 1, 1, 0».
Модифицируйте конечный автомат Мили так, чтобы он распознавал последовательность входного сигнала «1, 0, 1, 1, 0».
В первую очередь нарисуйте на листочке граф конечного автомата. С начала идея => потом код.
Обратите внимание, что количество состояний станет больше, а значит увеличится разрядность значений, кодирующих состояние.
Обратите внимание, что неправильная последовательность нажатий может вас привести не в начальное состояние, а в промежуточное.

## Slide 14: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Материалы для этой части презентации взяты из материалов:
  Clifford E. Cummings The Fundamentals of Efficient Synthesizable Finite State Machine Design using NC-Verilog and BuildGates.
  Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I.

## Slide 15: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. КОДИРОВАНИЕ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 16: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Описание конечного автомата должно быть легко модифицируемым.
Описание конечного автомата должно быть компактным.
Описание конечного автомата должно быть легким для понимания.
Описание конечного автомата должно облегчать отладку.
Описание конечного автомата должно давать эффективные результаты синтеза.
Больше кода = больше ошибок
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 17: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ONE ALWAYS BLOCK FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 18: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. TWO ALWAYS BLOCK FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 19: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. TWO ALWAYS BLOCK FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 20: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. FOUR ALWAYS BLOCK FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 21: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ENUM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 22: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 23: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ЧИТАЕМОСТЬ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 24: КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ. ПЕТЛЯ В ГРАФЕ СОСТОЯНИЙ
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 25: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME
game_top
# (
.clk_mhz (clk_mhz),
.strobe_to_update_xy_counter_width
(strobe_to_update_xy_counter_width)
)
i_game_top
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.launch_key ( | key ),
.left_right_keys ( { key [1], key [0] } ),
.hsync ( hsync ),
.vsync ( vsync ),
.rgb ( rgb )
);
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Вся логика скрыта в модуле game_top.
В него параметрами передается тактовая частота в МГц и разрядность счетчика для обновления координат объектов.
Игра запускается по нажатию на любую клавишу. Key[0] Key[1] управляют движением влево и вправо.
assign red = { 4 { rgb [2] } };
assign green = { 4 { rgb [1] } };
assign blue = { 4 { rgb [0] } };

## Slide 26: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Генератор развертки VGA изображения. Генерирует сигналы hsync vsync.
Генератор выдает текущие координаты пикселя, который передается на VGA интерфейс.
vga
# (
.N_MIXER_PIPE_STAGES ( `N_MIXER_PIPE_STAGES ),
.HPOS_WIDTH ( `X_WIDTH ),
.VPOS_WIDTH ( `Y_WIDTH ),
.CLK_MHZ ( clk_mhz )
)
i_vga
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.hsync ( hsync ),
.vsync ( vsync ),
.display_on ( display_on ),
.hpos ( pixel_x ),
.vpos ( pixel_y )
);

## Slide 27: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. СПРАЙТОВАЯ ГРАФИКА
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

## Slide 28: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Размер спрайта в пикселях. В данном случае 8 на 8.
Паттерн спрайта. Где каждый пиксель закодирован 4 битами. ENABLE RED GREEN BLUE Цвет задается 3 битами. ENABLE отвечает за то, должен ли пиксель гореть. Важно при наложении спрайтов друг на друга.
game_sprite_top
#(
.SPRITE_WIDTH ( 8 ),
.SPRITE_HEIGHT ( 8 ),
.DX_WIDTH ( 2 ),
.DY_WIDTH ( 3 ),
.ROW_0 ( 32'h000cc000 ),
.ROW_1 ( 32'h00cccc00 ),
.ROW_2 ( 32'h0cceecc0 ),
.ROW_3 ( 32'hcccccccc ),
.ROW_4 ( 32'hcc0cc0cc ),
.ROW_5 ( 32'hcc0cc0cc ),
.ROW_6 ( 32'hcc0cc0cc ),
.ROW_7 ( 32'hcc0cc0cc ),
.strobe_to_update_xy_counter_width
(strobe_to_update_xy_counter_width)
)
Разрядность приращения координат по осям X и Y

## Slide 29: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
assign sprite_torpedo_write_x = `SCREEN_WIDTH / 2 + random [15:10];
assign sprite_torpedo_write_y = `SCREEN_HEIGHT - 16;
always_comb
begin
case (left_right_keys)
2'b00: sprite_torpedo_write_dx = 2'b00;
2'b01: sprite_torpedo_write_dx = 2'b01;
2'b10: sprite_torpedo_write_dx = 2'b11;
2'b11: sprite_torpedo_write_dx = 2'b00;
endcase
case (left_right_keys)
2'b00: sprite_torpedo_write_dy = 3'b111;
2'b01: sprite_torpedo_write_dy = 3'b110;
2'b10: sprite_torpedo_write_dy = 3'b110;
2'b11: sprite_torpedo_write_dy = 3'b110;
endcase
end
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Рандомизация начальных координат торпеды по оси X для каждой итерации. И фиксированного по оси Y
Измерение направления движения по оси в зависимости от нажатых клавиш. Приращения координат знаковые. Старший бит знак. 1 - отрицательное приращение 0 – положительное.
По оси Y торпеда всегда движется в вверх.

## Slide 30: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
always_comb
begin
if (random [7])
begin
sprite_target_write_x = 10'd0;
sprite_target_write_dx = 2'b01;
end
else
begin
sprite_target_write_x = `SCREEN_WIDTH - 8;
sprite_target_write_dx = { 1'b1, random [6] };
end
end
assign sprite_target_write_y = `SCREEN_HEIGHT / 10 + random [5:0];
assign sprite_target_write_dy = 1'd0;
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Начальное положение объекта выбирается псевдо-случайно
Объект будет двигаться горизонтально

## Slide 31: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
sprite_target
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.pixel_x ( pixel_x ),
.pixel_y ( pixel_y ),
.sprite_write_xy ( sprite_target_write_xy ),
.sprite_write_dxy ( sprite_target_write_dxy ),
.sprite_write_x ( sprite_target_write_x ),
.sprite_write_y ( sprite_target_write_y ),
.sprite_write_dx ( sprite_target_write_dx ),
.sprite_write_dy ( sprite_target_write_dy ),
.sprite_enable_update ( sprite_target_enable_update ),
.sprite_x ( sprite_target_x ),
.sprite_y ( sprite_target_y ),
.sprite_within_screen ( sprite_target_within_screen ),
.sprite_out_left ( sprite_target_out_left ),
.sprite_out_right ( sprite_target_out_right ),
.sprite_out_top ( sprite_target_out_top ),
.sprite_out_bottom ( sprite_target_out_bottom ),
.rgb_en ( sprite_target_rgb_en ),
.rgb ( sprite_target_rgb )
);
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Координаты текущего передаваемого по VGA пикселя
Сигналы обновления координат и приращений. Приходят от модуля master_fsm. Например, когда нужно начать игру заново. Или изменить движение торпеды.
Входные шины с начальными координатами и приращениями
Сигнал обновления координат. X + dX Y + dY Приходит от модуля master_fsm.
Шины передающие в модуль master_fsm текущие координаты спрайта.
Набор сигналов. Определяющие находится ли спрайт в видимой области экрана и его границы
Выходная информация о пикселе. Нужно ли его рисовать и цвет. Определяется через сравнение координат спрайта и координат текущего пикселя для VGA

## Slide 32: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Определяет момент пересечений двух спрайтов на экране по сравнению их текущих координат
game_overlap overlap
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.left_1 ( sprite_target_out_left ),
.right_1 ( sprite_target_out_right ),
.top_1 ( sprite_target_out_top ),
.bottom_1 ( sprite_target_out_bottom ),
.left_2 ( sprite_torpedo_out_left ),
.right_2 ( sprite_torpedo_out_right ),
.top_2 ( sprite_torpedo_out_top ),
.bottom_2 ( sprite_torpedo_out_bottom ),
.overlap ( collision )
);

## Slide 33: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Таймер, отсчитывающий время в игре. Время задано параметром в тактах. Запускается конечным автоматом в master_fsm.
wire end_of_game_timer_start;
wire end_of_game_timer_running;
game_timer # (.width (25)) timer
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.value ( 25'h1000000 ),
.start ( end_of_game_timer_start ),
.running ( end_of_game_timer_running )
);

## Slide 34: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Модуль отвечающий за вывод пикселей на экран от разных спрайтов и состояний игры.
game_mixer mixer
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.display_on ( display_on ),
.sprite_target_rgb_en ( sprite_target_rgb_en ),
.sprite_target_rgb ( sprite_target_rgb ),
.sprite_torpedo_rgb_en ( sprite_torpedo_rgb_en ),
.sprite_torpedo_rgb ( sprite_torpedo_rgb ),
.game_won ( game_won ),
.end_of_game_timer_running ( end_of_game_timer_running ),
.random ( random [0] ),
.rgb ( rgb )
);

## Slide 35: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MIXER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Самые приоритетные изображения — это:
черный экран;
завершение игры;
спрайт торпеды;
спрайт объекта.
always_ff @ (posedge clk or posedge rst)
if (rst)
rgb <= 3'b000;
else if (! display_on)
rgb <= 3'b000;
else if (end_of_game_timer_running)
rgb <= { 1'b1, ~ game_won, random };
else if (sprite_torpedo_rgb_en)
rgb <= sprite_torpedo_rgb;
else if (sprite_target_rgb_en)
rgb <= sprite_target_rgb;
else
rgb <= 3'b000;

## Slide 36: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_TOP
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Главный конечный автомат, отвечающий за обработку логики игры.
`GAME_MASTER_FSM_MODULE master_fsm
(
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.launch_key ( launch_key ),
.sprite_target_write_xy ( sprite_target_write_xy ),
.sprite_torpedo_write_xy ( sprite_torpedo_write_xy ),
.sprite_target_write_dxy ( sprite_target_write_dxy ),
.sprite_torpedo_write_dxy ( sprite_torpedo_write_dxy ),
.sprite_target_enable_update ( sprite_target_enable_update ),
.sprite_torpedo_enable_update ( sprite_torpedo_enable_update ),
.sprite_target_within_screen ( sprite_target_within_screen ),
.sprite_torpedo_within_screen ( sprite_torpedo_within_screen ),
.collision ( collision ),
.game_won ( game_won ),
.end_of_game_timer_start ( end_of_game_timer_start ),
.end_of_game_timer_running ( end_of_game_timer_running )
);

## Slide 37: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MASTER_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Вся логика игры описывается в 4 состояниях:
START;
AIM;
SHOOT;
END.
Ко всем параметрам, описывающим состояния, добавляется префикс STATE для большей читаемости. Это очень удобно при большом количестве сигналов и параметров.
Так же для читаемости ПАРАМЕТРЫ и DEFINE пишут в верхнем регистре, а сигналы — в нижнем.
localparam [1:0] STATE_START = 0,
STATE_AIM = 1,
STATE_SHOOT = 2,
STATE_END = 3;
logic [1:0] state;
logic [1:0] d_state;

## Slide 38: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MASTER_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Начальное состояние конечного автомата. Инициализация игры.
На следующий такт происходит переход в состояние AIM.
Обновляются координаты торпеды и объекта, сбрасывается статус победы, обновляются приращения, задающие движение объекта.
STATE_START:
begin
d_sprite_target_write_xy = 1'b1;
d_sprite_torpedo_write_xy = 1'b1;
d_sprite_target_write_dxy = 1'b1;
d_game_won = 1'b0;
d_state = STATE_AIM;
end

## Slide 39: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MASTER_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Состояние ожидания начала игры через нажатия любой кнопки.
По экрану движется только объект.
Игра завершается, если закончилось время.
STATE_AIM:
begin
d_sprite_target_enable_update = 1'b1;
if (end_of_game)
begin
d_end_of_game_timer_start = 1'b1;
d_state = STATE_END;
end
else if (launch_key)
begin
d_state = STATE_SHOOT;
end
end

## Slide 40: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MASTER_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Состояние, в котором движется и торпеда, и объект.
Игра завершается либо при пересечении спрайтов, либо по завершению счета таймера.
STATE_SHOOT:
begin
d_sprite_torpedo_write_dxy = 1'b1;
d_sprite_target_enable_update = 1'b1;
d_sprite_torpedo_enable_update = 1'b1;
if (collision)
d_game_won = 1'b1;
if (end_of_game)
begin
d_end_of_game_timer_start = 1'b1;
d_state = STATE_END;
end
end

## Slide 41: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_MASTER_FSM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
STATE_END:
begin
// TODO: Investigate why it needs collision detection here
// and not in previous state
if (collision)
d_game_won = 1'b1;
if (! end_of_game_timer_running)
d_state = STATE_START;
end

## Slide 42: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. GAME_СONFIG
`ifndef GAME_CONFIG_SVH
`define GAME_CONFIG_SVH
`include "config.svh"
`define SCREEN_WIDTH 640
`define SCREEN_HEIGHT 480
`define X_WIDTH 10 // X coordinate width in bits
`define Y_WIDTH 10 // Y coordinate width in bits
`define RGB_WIDTH 3
`ifndef GAME_MASTER_FSM_MODULE
`define GAME_MASTER_FSM_MODULE game_master_fsm_1_regular_state_encoded
// `define GAME_MASTER_FSM_MODULE game_master_fsm_2_special_style_one_hot
// `define GAME_MASTER_FSM_MODULE game_master_fsm_3_special_style_signals_from_state
`endif
`define N_MIXER_PIPE_STAGES 1
// `define GAME_SPRITE_DISPLAY_MODULE game_sprite_display_pipelined
`define GAME_SPRITE_DISPLAY_MODULE game_sprite_display
`endif
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
В упражнении есть три реализации конечного автомата игровой логики разными способами и две реализации спрайта. Два define указывают, какая из реализаций сейчас используется в дизайне. Кроме того, задается размер изображения, разрядность цвета и разрядность счетчиков координат.

## Slide 43: УПРАЖНЕНИЕ 14_GAME. RANDOM
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
module game_random
(
input clk,
input rst,
output logic [15:0] random
);
// Uses LFSR, Linear Feedback Shift Register
always_ff @ (posedge clk or posedge rst)
if (rst)
random <= 16'b1111111111111;
else
random <= { random [14:0], 1'b0 }
^ ( random [15] ? 16'b1000000001011 : 16'b0);
endmodule
wire [15:0] random;
game_random random_generator (clk, rst, random);
Модуль генерации псевдослучайной последовательности чисел.

## Slide 44: ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ В RTL
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog
Материалы для этой части презентации взяты из лекции Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog
Про аппаратный генератор чисел читал лекцию Илья Кудрявцев из Самарского университета. Очень интересно, посмотрите. https://youtu.be/8lYVOb2JZOU?t=7622

## Slide 45: ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ В RTL
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 46: ГЕНЕРАЦИЯ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧИСЕЛ В RTL
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 47: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 48: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 49: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 50: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 51: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 52: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 53: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 54: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 55: LINEAR FEEDBACK SHIFT REGISTER
КОНЦЕПЦИЯ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА В ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 56
Автор (разработчик материала) лекции – Силантьев Александр Михайлович
Использование материалов и записи лекции и/или их частей без предварительного согласия не допускается.
По вопросам использования материалов и записи лекции в коммерческих целях необходимо направить обращение в ООО «КНС ГРУПП» (YADRO) по адресу электронной почты synthesis@yadro.com.
По вопросам некоммерческого использования материалов и записи лекции обращение может быть направлено в ООО «КНС ГРУПП» (YADRO) по адресу электронной почты synthesis@yadro.com, либо на адрес электронной почты автора Силантьева А.М. silantiev@org.miet.ru . Такое обращение обязательно должно содержать описание цели использования.
Notes: Последний слайд. Это дисклеймер для внешних пользователей, который не разрешает использование материалов без вашего ведома.